## Slide 1: 第五章 异步时序逻辑电路

## Slide 2: 概念回顾
数字系统的逻辑电路分为两类
  组合逻辑电路
  时序逻辑电路
    同步时序逻辑电路：有统一时钟控制的时序电路
    异步时序逻辑电路：无统一时钟控制的时序电路
同步时序逻辑电路一般结构
异步时序逻辑电路一般结构
组合逻辑电路
x1
xn
Z1
Zj
存储电路
Y1
Yr
y1
yr
时钟
组合逻辑电路
x1
xn
Z1
Zj
存储电路
Y1
Yr
y1
yr

## Slide 3: 本章的组成
异步时序逻辑电路模型
脉冲异步时序逻辑电路分析和设计
电平异步时序逻辑电路分析

## Slide 4: 5.1 异步时序逻辑电路模型
异步时序电路中不存在统一的时钟脉冲，电路状态的改变直接依赖于输入信号的变化。
根据输入信号的形式和电路的结构，异步时序电路分为：
  脉冲异步时序电路
  电平异步时序电路
根据输出与输入之间的不同关系，异步时序电路也有Mealy型和Moore型两种。
基本工作方式：当输入引起电路状态改变时，不论状态变化过程怎样，只有在电路进入新的稳定状态后，才能允许输入发生变化。

## Slide 5: 脉冲异步时序电路结构模型
仅在输入脉冲作用下，电路的“状态”才能发生并只能发生一次转换，转换到何种“次态”，取决于电路的“现态”和“输入条件”；
存储电路部分由触发器组成(带时钟端的触发器)；
脉冲异步电路的分析和设计方法与同步时序电路基本相同，都采用状态图和状态表作为分析、设计的工具，但有些特殊规定。
组合逻辑电路
x1
xn
Z1
Zm
存储电路
(触发器)
Y1
Yr
y1
yr
：输入信号或输入状态
：输出信号或输出状态
：激励信号或激励状态
：二次信号或二次状态

## Slide 6: 电平异步时序电路结构模型
电平异步电路的一般形式是由门电路和反馈组成，输入一般是电平信号；
电平异步电路包括两部分：组合电路部分和存储电路部分。存储部分一般是由延迟线组成；
电平异步电路的分析和设计与脉冲异步电路不同，它采用的工具是状态流程表和时间图。
组合逻辑电路
x1
xn
Z1
Zm
存储电路Δt
(延迟元件)
Y1
Yr
y1
yr
：输入信号或输入状态
：输出信号或输出状态
：激励信号或激励状态
：二次信号或二次状态

## Slide 7: 5.2 脉冲异步时序逻辑电路分析和设计
脉冲异步时序逻辑电路的分析
脉冲异步时序逻辑电路的设计

## Slide 8: 脉冲异步时序逻辑电路分析
对输入信号的限制条件：
  两个或多个输入端上不允许“同时”有输入脉冲。
  ∴脉冲异步电路的输入状态最大可能是(n+1)种，而同步时序电路最多则有2n种。(n为输入端数)
分析方法与同步时序电路基本相同。

## Slide 9: 脉冲异步时序逻辑电路分析
分析：该电路包括两个D触发器，两个与门，有一根脉冲输入线x，一个输出端Z。注意：钟控触发器的CP端总有一个控制函数。
第一步，列出激励函数和输出函数表达式
激励函数：
输出函数：
&
&
Q2 Q2
C2 D2
Q1 Q1
C1 D1
z
x
CP2
CP1

## Slide 10: 脉冲异步时序逻辑电路分析
第二步，列出状态真值表
  当x=0时，CP1=CP2=0，Z=0，即此电路维持原状态，且输出为“0”。
输入x | 现态 |  | 激励变量 |  |  |  | 输出Z
 | Q2 | Q1 | CP2 | D2 | CP1 | D1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 11: 脉冲异步时序逻辑电路分析
第三步，作状态转移真值表（次态真值表）
输入x | 现态 |  | 激励变量 |  |  |  | 输出Z
 | Q2 | Q1 | CP2 | D2 | CP1 | D1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
输入x | 现态 |  | 次态 |  | 输出Z
 | Q2 | Q1 | Q2n+1 | Q1n+1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
由现态和激励变量得次态
注意：

## Slide 12: 脉冲异步时序逻辑电路分析
第四步，作状态表和状态图
现态 |  | 次态Q2n+1 Q1n+1/输出Z | 
Q2 | Q1 | x=0 | x=1
0 | 0 | 00/0 | 01/0
0 | 1 | 01/0 | 11/0
1 | 0 | 10/0 | 10/0
1 | 1 | 11/0 | 00/1
输入x | 现态 |  | 次态 |  | 输出Z
 | Q2 | Q1 | Q2n+1 | Q1n+1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 13: 脉冲异步时序逻辑电路分析
第五步，说明电路逻辑功能
  由上述推导可知，是一个带进位的模3计数器（每来三个脉冲输出一个脉冲）
  设初态Q2Q1为00，则当x端输入4个脉冲时有：
x(脉冲) | 1 | 2 | 3 | 4
CP1 | 1 | 1 | 1 | 1
CP2 | 0 | 1 | 1 | 0
Q2Q1 | 00 | 01 | 11 | 00
Q2n+1Q1n+1 | 01 | 11 | 00 | 01
Z | 0 | 0 | 1 | 0
波形图
参见
P159图5.4

## Slide 14
CP1=Q0 （当FF0的Q0由0→1时，Q1才可能改变状态。）
    异步时序逻辑电路的分析举例
例试分析下图所示的时序逻辑电路
该电路为异步时序逻辑电路。具体分析如下：
（1）写出各逻辑方程式。
①时钟方程：
CP0=CP （时钟脉冲源的上升沿触发。）

## Slide 15
（4）作状态转换图、时序图。
（5）逻辑功能分析
由状态图可知：该电路一共有4个状态00、01、10、11，在时钟脉冲作用下，按照减1规律循环变化，所以是一个4进制减法计数器，Z是借位信号。

## Slide 16
二进制异步计数器
（1）二进制异步加法计数器（4位）
工作原理： 4个JK触发器都接成T’触发器。
每当Q2由1变0，FF3向相反的状态翻转一次。
每来一个CP的下降沿时，FF0向相反的状态翻转一次；
每当Q0由1变0，FF1向相反的状态翻转一次；
每当Q1由1变0，FF2向相反的状态翻转一次；

## Slide 17: 用“观察法”作出该电路的时序波形图和状态图。
由时序图可以看出，Q0、Ql、Q2、Q3的周期分别是计数脉冲(CP)周期的2倍、4倍、8倍、16倍，因而计数器也可作为分频器。

## Slide 18: （2）二进制异步减法计数器
用4个上升沿触发的D触发器组成的4位异步二进制减法计数器。
工作原理：D触发器也都接成T’触发器。
由于是上升沿触发，则应将低位触发器的Q端与相邻高位触发器的时钟脉冲输入端相连，即从Q端取借位信号。
它也同样具有分频作用。

## Slide 19: 二进制异步减法计数器的时序波形图和状态图。
在异步计数器中，高位触发器的状态翻转必须在相邻触发器产生进位信号
（加计数）或借位信号（减计数）之后才能实现，所以工作速度较低。
为了提高计数速度，可采用同步计数器。

## Slide 20: 5.3 电平异步时序逻辑电路分析
对输入信号的限制条件：
  同一时刻只有一个输入端的信号有变化，即不允许2个或多个输入电平信号同时跳变。
  按基本工作方式工作

## Slide 21: 5.3 电平异步时序逻辑电路分析
电平异步时序逻辑电路的描述方法
  稳定状态与不稳定状态；
  由于二次信号y直接依赖于输入信号x，为对电路工作状态作出确切说明，一般采用“总态”，总态包含输入信号和二次信号两部分，记作(x-y)；
  电平异步中，输入信号一次改变可能造成总态多次改变，故采用流程表作为研究工具；
  流程表以卡诺图的形式来反映输入信号、二次信号、激励信号和输出信号之间的关系，其中激励状态上画圈表示稳定状态，否则不画圈；
  流程表中，电平异步电路的工作方式一般体现为先水平移动后垂直移动。

## Slide 22: 5.3 电平异步时序逻辑电路分析
电平异步时序逻辑电路的分析过程
  1.根据给定的逻辑电路图，写出激励函数和输出函数表达式；
  2.列出状态真值表，再变换成流程表，并在流程表上圈出所有稳定状态；
  3.根据输入波形，作出总态响应序列；
  4.根据总态响应序列，作出时间图；
  5.说明电路的逻辑功能。

## Slide 23: 本章小结
异步时序逻辑电路模型
脉冲异步时序逻辑电路的分析
  限制条件
  方法与同步时序电路基本相同，注意CP端作为激励端
脉冲异步时序逻辑电路的设计
  方法与同步时序电路类似，注意CP端作为激励端